## Slide 1: 实验三 动态路由配置

## Slide 2: 动态路由协议的配置
实验目的
熟悉动态路由协议的相关概念，掌握RIPv1和OSPF路由协议的原理和配置方法。
工程背景
学校有新旧两个（或多个）校区，每个校区出口利用一台路由器进行连接，为了简化网络的管理维护工作，请你分别采用RIP和OSPF协议实现两校区路由互通。
实现功能
实现网络的互连互通。

## Slide 3: 网络拓朴
IP:192.168.1.2/24
网关:192.168.1.1
IP:192.168.3.2/24
网关:192.168.3.1
B
s0
s0
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.1.1
192.168.3.1
F0
F0
A
（PC1）
（PC2）
可根据喜好设计更复杂的网络拓扑！

## Slide 4: RIP配置步骤
按网络拓朴要求连接好设备；
配置各路由器端口IP地址并激活；
配置RIP v1（或Rip v2）路由协议；
R (config)#router rip
R (config-router)#network 192.168.1.0
测试 (PC1 和PC2能互相PING通)。

## Slide 5: RIP参考配置
A 路由器的配置：
  A(config)#interface serial 1/0
  A(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  A(config)#interface fastethernet 1/0
  A(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  A(config)#router rip
  A(config-router)#network 192.168.1.0
  A(config-router)#network 192.168.2.0
B路由器的配置：
  B(config)#interface serial 1/0
  B(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  B(config)#interface fastethernet 1/0
  B(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  B(config)#router rip
  B(config-router)#network 192.168.2.0
  B(config-router)#network 192.168.3.0

## Slide 6: OSPF配置步骤
按网络拓朴要求连接好设备；
配置各路由器端口IP地址并激活；
配置OSPF路由协议；
  R (config)#router OSPF 10
  R (config-router)#network 192.168.1.0
  0.0.0.255 area 0
测试 (PC1 和PC2能互相PING通)。

## Slide 7: OSPF参考配置
A 路由器的配置：
  A(config)#interface serial 1/0
  A(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  A(config)#interface fastethernet 1/0
  A(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  A(config)#router OSPF 10
  A(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  A(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
B路由器的配置：
  B(config)#interface serial 1/0
  B(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  B(config)#interface fastethernet 1/0
  B(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  B(config)#router OSPF 10
  B(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
  B(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

## Slide 8: 要求
一、实验报告
按照一般的课程实验报告模板填写，包括实验目的、实验步骤、实验结果、问题分析。
侧重：问题的分析！
注意截图！
二、 可运行的*.pkt文件