## Slide 1: 实验二 静态路由配置

## Slide 2: 静态路由配置
实验目的
  熟悉广域网线缆的连接方式，掌握静态路由、默认路由的配置方法。
工程背景
学校有新旧两个校区，每个校区是一个独立的局域网，为了使新
旧校区能够正常相互通讯，共享资源，每个校区出口利用一台路由器
进行连接，要求你做适当配置实现两个校区间的正常相互访问。
实现功能
实现网络的互连互通。

## Slide 3: 直连路由
  路由器能够自动产生激活端口IP所在网段的直连路由信息
  路由器的每个接口都必须单独占用一个网段
192.168.1.1
192.168.2.1
192.168.3.1
F1/0
F1/1
S1/2
192.168.1.5
192.168.3.8
 | 目标网段 | 出口
C | 192.168.1.0 | F1/0
C | 192.168.2.0 | S1/2
C | 192.168.3.0 | F1/1

## Slide 4: 静态路由
C 192.168.10.0 F1/0
C 172.16.2.0 S1/2
S 202.99.8.0 S1/2
C 202.99.8.0 F1/0
C 172.16.2.0 S1/2
S 192.168.10.0 S1/2
RA 去往202.99.8.0
？
手工添加告诉路由器去往
202.99.8.0走S1/2接口这条路
RB 去往192.168.10.0
？
手工添加告诉路由器去往192.168.10.0走S1/2接口这条路
172.16.2.2
S1/2
172.16.2.1
B
A
B
S1/2
192.168.10.1
202.99.8.1
F1/0
F1/0
192.168.10.5
202.99.8.3

## Slide 5: 静态路由配置实例
routerA(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 routerA(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2
172.16.2.1
S1/2
172.16.1.0
172.16.2.2
网络
B
10.0.0.0
A
B
地址是别人的！！
端口是自己的！！

## Slide 6: 网络拓朴
两台路由器通过串口直接互连，则必须在DCE端设置时钟频率。
172.16.2.2
S1/0
172.16.2.1
B
A
B
S1/0
192.168.10.1
192.168.20.1
F1/0
F1/0
192.168.10.5
192.168.20.3
PC1
PC2

## Slide 7: 实验过程
1、根据网络拓扑将主机、路由器等设备进行连接
2、A路由器的配置
  为路由器A的F1/0、S1/0接口分配IP地址并激活；
  配置S1/0接口的时钟频率（假设DCE端接路由器A）；
  验证路由器各接口的配置；（show ip interface brief）
  配置静态路由；
  在S1/0出口配置默认路由
  验证路由器A的静态路由配置；（show ip route）
3、B路由器的配置
  为路由器B的F1/0、S1/0接口分配IP地址并激活；
  验证路由器各接口的配置；
  配置静态路由；
  验证路由器B的静态路由配置。
4、测试
  正确设置PC机的地址信息（特别是网关），用PC1能Ping通PC2。
  A、B各路由器能看到全网路由。

## Slide 8: 路由器配置模式
用Ctrl+C键或END命令可以从任意配置模式快速返回到特权模式
用户模式
Router>
特权模式
Router#
全局模式
Router
(config)#
接口配置模式
Router(config-if)#
路由配置模式Router(config-router)#
线路配置模式
Router(config-line)#
enable
Configure
terminal
Interface f 0
router rip
vty 0 4
Exit
Exit
Exit
Exit
Exit

## Slide 9: 参考配置
A路由器的配置：
1为路由器A各接口分配IP 地址
Red-Giant(config)#hostname A
A(config)#interface fastethernet 1/0
A(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
A(config-if)#no shutdown
A(config)#interface serial 1/0
A(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
A(config-if)#no shutdown
2配置接口时钟频率（DCE端接路由器A）
A(config)#interface serial 1/0
A(config-if)#clock rate 64000
3配置静态路由：
A(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.2.2
A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 1/0

## Slide 10: 参考配置
B路由器的配置：
1.为路由器B各接口分配IP 地址
Red-Giant(config)#hostname B
B(config)#interface fastethernet 1/0
B(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
B(config-if)#no shutdown
B(config)#interface serial 1/0
B(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
B(config-if)#no shutdown
2. 配置静态路由
B(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0
172.16.2.1

## Slide 11: 要求
一、实验报告
按照一般的课程实验报告模板填写，包括实验目的、实验步骤、实验结果、问题分析。
侧重：问题的分析！
注意截图！
二、 可运行的*.pkt文件